MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DE OBRA

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ.

LOCAL: RUA CORONEL ANTÔNIO SATURNINO – BAIRRO ESPERANÇA – SEDE DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.

APRESENTAÇÃO

O presente memorial descritivo/ especificações técnicas destina-se à Implantação de Rede Pluvial e pavimentação asfáltica CBUQ da Rua Coronel Antônio Saturnino, no Bairro Esperança - Município de Caratinga/MG.

A implantação do projeto de trânsito (sinalização horizontal e vertical) ficará sob os cuidados e responsabilidade do Município e será executado  pelo Departamento de Transito da Prefeitura de Municipal de Caratinga.

Pavimentação da Rua Coronel Antônio Saturnino.

A Rua Coronel Antônio Saturnino, não possui pavimentação.

O presente projeto contempla além da pavimentação, toda infra-estrutura necessária para melhorar as condições de trafegabilidade e acessibilidade, tais como: rede pluvial, sarjetas, meio fio e o passeio público e rampas conforme normas de acessibilidade.

Observamos que não foi possível implantar os passeios públicos em toda extensão da via devido às invasões de construções no espaço público, suprimindo muito a largura da via.

Os passeios públicos serão construídos em CONCRETO COM ACABAMENTO CONVENCIONAL, com largura de 1,20m, com espessura de 6,0cm, conforme detalhamento de projeto, informado na planilha de orçamento.

- OBRAS VIÁRIAS

  - SERVIÇOS PRELIMNARES

    - PLACA DE OBRA

Preliminarmente, a empreiteira deverá providenciar a Placa de Obra, no Padrão do Governo Federal, contendo a identificação e informações referentes ao objeto proposto, devendo a mesma ser afixada em local visível. A placa deverá ter no mínimo 3,60 m2.

1.1.2-REGULARIZAÇÃO

Inicialmente, o leito deverá ser regularizado mecanicamente com auxílio de uma moto niveladora, umedecido e compactado, devendo ser obedecido à superelevação do eixo da pista, com declividade mínima de 2% até os bordos, além de ser observada a declividade longitudinal da pista para facilitar o escoamento e captação das águas pluviais. Toda largura e comprimento de leito da pista deverão ser regularizados.

1.1.3- MEIO FIO

O assentamento do meio fio deverá ser iniciado após a regularização e compactação do subleito.

Para instalação do Meio fio, inicialmente a Empreiteira executará a escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicado no projeto;

Após as escavações deverá ser executada a regularização e compactação do fundo das valas - terreno de apoio dos meios-fios;

As instalações e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma compatível com o projeto-tipo considerado; rejuntamento com argamassa cimento areia, traço 1:3, em massa.

Os meios-fios ou guias deverão ser pré- moldados em fôrmas metálicas ou de madeira revestida que conduza a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento por vibração.

As peças deverão ter no máximo 1,0m de comprimento, , devendo esta dimensão ser reduzida para segmentos em curva.

Deverá também ser observada a altura do meio fio em relação ao acabamento final da pavimentação, pois o mesmo não deverá ultrapassar a 15 cm acima do pavimento.

O meio fio proposto, será executado em concreto pré-moldado nas dimensões de (100x13x15x30)cm e oferecer resistência de compressão FCK=18Mpa. Os mesmos deverão ser assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 – cimento e areia.

Manejo ambiental - Durante a execução dos dispositivos de drenagem deverão ser preservadas as condições ambientais, exigindo-se, entre outros os seguintes procedimentos:

a) todo o material excedente de escavação ou sobras deverá ser removido das proximidades dos dispositivos;

b) o material excedente removido será transportado para local pré-definido em conjunto com a Fiscalização cuidando-se ainda para que este material não seja conduzido para os cursos d'água de modo a não causar assoreamento;

c) nos pontos de deságüe dos dispositivos deverão ser executadas obras de proteção de modo a não promover a erosão das vertentes ou assoreamento de cursos d'água;

d) durante o desenvolvimento das obras deverá ser evitado o tráfego desnecessário de equipamentos ou veículos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguração

Após o assentamento, a face posterior do meio fio deverá ser aterrada para proteger a estrutura contra eventuais impactos laterais que poderão sofrer durante a utilização.

Normas para execução da guia:

- Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.

- Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.

- Execução das guias com máquina extrusora.

- Execução das juntas de dilatação.

- INFRAESTRUTURA

2.1- REDE PLUVIAL

2.1.1- Rede Pluvial diâmetro de 800mm

TUBOS Ø800MM

Na construção da Rede Pluvial, os tubos de concreto Ø 800mm servirão para construção da rede de principal de água pluvial, trabalhando no sentido longitudinal da pista de rolamento.

Para utilização do diâmetro acima especificado, serão utilizados tubos de concreto simples, macho e fêmea (sem armação), em valas de profundidade mínima de 2,0 vezes e ½ o diâmetro do tubo, ou seja, com altura de 1,0 vez e ½ de aterro acima da geratriz superior do tubo, a fim de proteger a rede dos esforços externos (pressões/cargas), a que serão submetidos.

Neste item, estão previstos MECÂNICAS de valas com 2,00 m de profundidade, exceto rocha, apiloamento de fundo de vala, fornecimento do tubo de concreto, assentamento, rejuntamento interno e externo, reaterro e compactação com placa vibratória a 95% PN até a geratriz superior do tubo e aterro compactado mecanicamente, até o greide definitivo do logradouro.

2.1.2- Rede Pluvial diâmetro de 600mm

TUBOS Ø600MM

Na construção da Rede Pluvial, os tubos de concreto Ø 600mm servirão para construção da rede de principal de água pluvial, trabalhando no sentido longitudinal da pista de rolamento.

Para utilização do diâmetro acima especificado, serão utilizados tubos de concreto simples, macho e fêmea (sem armação), em valas de profundidade mínima de 2,0 vezes e ½ o diâmetro do tubo, ou seja, com altura de 1,0 vez e ½ de aterro acima da geratriz superior do tubo, a fim de proteger a rede dos esforços externos (pressões/cargas), a que serão submetidos.

Neste item, estão previstos MECÂNICAS de valas com até 1,50 m de profundidade, exceto rocha, apiloamento de fundo de vala, fornecimento do tubo de concreto, assentamento, rejuntamento interno e externo, reaterro e compactação com placa vibratória a 95% PN até a geratriz superior do tubo e aterro compactado mecanicamente, até o greide definitivo do logradouro.

2.1.3- Rede Pluvial diâmetro de 400mm

TUBOS Ø400MM

Na construção da Rede Pluvial, todos os tubos de concreto terão diâmetro de Ø 400 mm e serão armados, tipo PA1. Os mesmos servirão para conduzir a água coletada até a rede principal, trabalhando em esconsidade, no sentido da pista de rolamento, e posteriormente até a rede existente.

Para utilização do diâmetro acima especificado, serão utilizados tubos de concreto simples, macho e fêmea (sem armação), em valas de profundidade mínima de 2,0 vezes e ½ o diâmetro do tubo, ou seja, com altura de 1,0 vez e ½ de aterro acima da geratriz superior do tubo, a fim de proteger a rede dos esforços externos (pressões/cargas), a que serão submetidos.

Neste item, estão previstos o fornecimento e assentamento dos tubos de concreto.

2.1.4 – Poços de vista

Atualmente a Rua Coronel Antônio Saturnino, não possui rede pluvial, portanto, será necessária a implantação de rede subterrânea nos diâmetro de 800 e 600 mm, que serão interligadas por tubos de diâmetro de 400m nos Pvs e bocas de lobo, conforme detalhamento de projeto.

O PV deverá ser construído em concreto estrutural, com dimensões internas de (90cmx150cmx80cm) – (largxcompxaltura) com laje de redução e chaminé com diâmetro de 600mm.

A profundidade mínima será de  1,20m e a máxima 1,50m e sobre ele, deverá ainda ser instalado um tampão de ferro fundido para as devidas manutenções na rede proposta.

2.1.5 - Chaminé

A chaminé deverá ser construída em anel de concreto com diâmetro interno de 60,0cm.

2.1.6 – Bocas de Lobo

Serão confeccionadas 12,0 unidades de bocas de lobo em alvenaria de tijolos maciços, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 , sobre lastro de concreto  de 15,0 Mpa, conforme  padrões e normas da ABNT.

Após o acabamento, as bocas de lobo deverão receber o conjunto de quadro e grelha conforme normas e especificações do projeto.

Normas para execução Boca de Lobo:

- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de concreto;

- Sobre o lastro de concreto de 15,0 Mpa, fazer o assentamento dos tijolos maciços conforme projeto;

- Em seguida, posicionar as guias chapéu com a escavadeira e assentá-las com argamassa;

- Executar o complemento em alvenaria sobre a caixa até o nível das tampas;

- Concluído o complemento em alvenaria, revesti-lo internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco;

- Por fim, colocar a tampas pré-moldadas e concreto em numero igual as bocas construídas.

2.1.7- Escavações até 1,50m

Para implantação da rede, deverão ser realizadas as escavações de valas. Com auxilio de uma retro-escavadeira, as valas deverão ser abertas e a descarga da terra escavada deverá ser lateral para facilitar o reaterro.

As valas deverão ter profundidades variáveis, com largura de 0,80m e uma profundidade média de 1,00m para rede de 400mm e 1,00m de largura e uma profundidade média de 1,50m para rede de 600mm.

2.1.8- Escavações de 1,50m acima

Para implantação da rede, deverão ser realizadas as escavações de valas. Com auxilio de uma retro-escavadeira, as valas deverão ser abertas e a descarga da terra escavada deverá ser lateral para facilitar o reaterro.

As valas deverão ter profundidades variáveis, com largura de 1,20m e uma profundidade média de 2,00m para rede de 800mm.

2.1.9- Preparo de fundo de vala

Após a abertura das valas, os fundos de valas deverão ser regularizados e compactados manualmente com soquete. As Valas serão regularizadas na largura total, ou seja, 1,00 m de largura para rede de 600mm e 80cm para largura de 400mm .

Deverão ser observadas as declividades mínimas para favorecer o escoamento das águas pluviais.

2.1.10- Reaterro

Após o devido assentamento e rejuntamento dos tubos da rede pluvial, as valas serão reaterradas com o material descarregado na lateral, onde, o aterro deverá ser executado em camadas de 20 em 20 cm e com auxilio de uma placa vibratória deverá ser compactado obtendo-se um grau de compactação desejável, para evitar futuros recalques na pista de rolamento.

2.1.11- Transporte de material para bota fora.

Após a execução das redes, todo material resultantes das escavações e sobras do aterro, deverão ser transportados para local de bota fora, em caminhões basculantes. O bota fora dista cerca de 1,50 km do local da obra.

3 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ – ESPESSURA 4,0CM COMPACTADO

3.1 – EXECUÇÃO DE BASE:

A base deverá ser executada com brita graduada simples, na espessura de 15cm, com serviçoe e materiais fornecidos pela Empreiteira.

3.2- TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO:

Todos os materiais Betuminosos deverão ser transportados da Refinaria de petróleo até a usina de asfalto para armazenamento, controle e usinagem.

A refinaria mais próxima do município da Usina de CBUQ está localizada do Município de Betim, próximo a capital do Estado de Minas Gerais - Belo Horizonte, que dista certa de 330 Km da Usina de Asfalto. Os Materiais betuminosos serão transportados em caminhões tanque com revestimento interno especial para esta finalidade.

3.3- IMPRIMAÇÃODE BASE:

Após a execução da base, a mesma deverá ser imprimada (impermeabilizada), com asfalto diluído denominado CM-30, que deverá ser aplicada com caminhão espargidor, na dosagem de 1,2 kg por metro quadrado.

Após a aplicação, deverá ser interrompido o trânsito e aguardado um tempo mínimo de 48 horas para penetração do produto e secagem da base.

3.4- PINTURA DE LIGAÇÃO:

Com a pista devidamente limpa e livre de impurezas, deverá ser aplicada a Pintura de Ligação em toda área a ser pavimentada.

Para a execução da pintura de ligação, será empregada emulsão asfáltica catiônica do tipo RR-1C. A taxa de aplicação, para a emulsão asfáltica, será de 1,00 l/m2. A distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado ao tipo caminhão espargidor, equipado com bomba reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento; as barras de distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A mistura não deve ser distribuída quando a temperatura ambiente for inferior a 10º C ou em dias de chuva.

3.5- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) – espessura de 4,0 cm compactado.

Concreto Betuminoso é o revestimento flexível, resultante da mistura a fr

io, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente.

Materiais

Material Betuminoso

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos:

- Cimentos asfálticos, de penetração de 50/60, 85/100 e 100/120

- Alcatrão tipo AP-12.

Agregados

Agregado graúdo

O agregado graúdo pode ser pedra britada, escória britada, seixo rolado, britado ou não, ou outro material indicado nas especificações complementares e previamente aprovado pela fiscalização.

O agregado graúdo deve se constituir de fragmentos duráveis, livres de torrões de argila e substancias nocivas. O valor máximo tolerado, no ensaio de Abrasão Los Angeles, é de 50% e deve apresentar boa adesividade.

Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sódio, não deve apresentar perda superior a 12%, em 5,0 ciclos. O índice não deve ser inferior a 0,5.

Agregado miúdo

O agregado miúdo pode ser areia, pó de pedra ou mistura de ambos, suas partículas individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrões de argila e de substancias nocivas e devera apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55%.

Material de enchimento (filler)

Deve ser constituído de materiais minerais finamente divididos, inertes em relação aos demais componentes da mistura, não plásticos, tais como cimento portland, cal extinta, pós calcários etc., e que atendam a seguinte granulometria:

Peneira                                                          porcentagem mínima passando

nº40                                                                               100

nº80                                                                                 95

n200                                                                                 65

quando da aplicação, deverá estar seco e isento de grumos.

Composição da mistura

A composição do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte. A faixa a ser usada deve ser aquela, cujo o diâmetro máximo seja igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada de revestimento.

| PENEIRA |  | PORCENTAGEM PASSADO, EM PESO |
| --- | --- | --- |
|  | mm | A | B | C |
| 2” | 50,8 | 100 | - | - |
| 1 ½” | 38,1 | 95-100 | 100 | - |
| 1” | 25,4 | 75-100 | 95-100 | - |
| ¾” | 19,1 | 60-90 | 80-100 | 100 |
| ½” | 12,7 | - | - | 85-100 |

| 3/8” | 9,5 | 35-65 | 45-80 | 75-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.4 | 4,8 | 25-50 | 28-60 | 50-85 |
| N.10 | 2,0 | 20-40 | 20-45 | 30-75 |
| N.40 | 0,42 | 10-30 | 10-32 | 15-40 |
| N.80 | 0,18 | 5-20 | 8-20 | 8-30 |
| N.200 | 0,074 | 1-8 | 3-8 | 5-10 |

| BETUME SOLÚVEL NO CS2 (+) % |  |
| --- | --- |
|  | 4,0-7,0 | 4,5-7,5 | 4,5-9,0 |
|  | CAMADA DE LIGAÇÃO (BLINDER) | CAMADA DE LIGAÇÃO E | CAMADA DE ROLAMENTO |

As porcentagens de betume se referem à mistura de agregados, considerando com 100%. Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deverá ser inferior a 4%do total.

Equipamento

Tendo o equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela fiscalização, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não será dada a ordem de serviço.

Depósitos para material betuminoso

Os depósitos para o ligante betuminoso, se utilizados, deverão ser capazes de aquecer o material, as temperaturas fixadas nesta especificação. O aquecimento deverá ser feito por meio de serpentinas a vapor, eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato com chamas com o interior do depósito.

Depósitos para agregados

Os silos, se utilizados, deverão ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do misturador e serão divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada compartimento deverá possuir dispositivos adequados de descarga.

Haverá um silo adequado para o “filler” conjugados com dispositivos para a sua dosagem.

Equipamento para espalhamento

Equipamento para espalhamento do CBUQ e acabamento deverá ser constituído de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamentos requeridos. As acabadoras deverão der equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção. Deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimentos dos mesmos, a temperatura requerida, para colocação da mistura sem irregularidades.

Quando não houver possibilidade de utilização dos equipamentos, ou quando o CBUQ for estocado em montes ao longo da área a ser pavimentada, recomenda-se a utilização de motoniveladoras. Este equipamento poderá, também, ser utilizados nos casos onde o pré misturado for empregado como camada e/ou regularização.

Equipamento para compressão

O equipamento para compressão será constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem, ou outro equipamento aprovado pela fiscalização. Os rolos compressores, tipo tandem devem ter uma carga de 8 a 12 toneladas. Os rolos pneumáticos, autopropussores, devem ser dotados de pneus que permitem a calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada. O equipamento em operação deve ser suficiente para cumprir a mistura à densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condições de trabalhabilidade.

Método executivo

Precauções iniciais

Antes de iniciar a execução da camada de CBUQ, a superfície subjacente deverá estar limpa e pintada (pintura de ligação).

Se decorridos mais de sete dias entre a execução da pintura de ligação e a do revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície pintada, ou, ainda, ter sido a pintura recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deverá ser feita uma nova pintura de ligação.

Distribuição e Compressão da mistura

O CBUQ só deverá ser distribuído somente quando a temperatura ambiente se encontrar acima de 10° C, e com o tempo não chuvoso.

A distribuição pré-misturado deve ser feita por equipamentos apropriados. Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de pré-misturado, sendo esse espalhamento frio efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos podendo ser empregado como revestimentos, base, regularização ou reforço de pavimento.

Imediatamente após a distribuição do CBUQ, tem início a rolagem.

A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas de acordo com a superelevação, a compressão deve começar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de, pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurara até o momento que seja atingida a compactação especificada.

Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverão der umedecidas adequadamente, de modo evitar a aderência da mistura.

Abertura ao trânsito

A camada recém acabada poderá ser aberta ao tráfego imediatamente após o termino de serviços a compressão, desde que não se note deformação ou desagregação.

3.6- TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA – CBUQ:

O CBUQ produzido deverá ser transportado da usina ao ponto de aplicação, em veículos basculantes apropriados. A distância média de transporte será de 7km.

Para que a mistura não sofra a ação das intempéries, cada carregamento deverá ser coberto com lona, com tamanho suficiente, devidamente amarrada para proteção.

Quando necessário, os caminhões deverão permanecer em local apropriado para permitir a drenagem da água proveniente da ruptura da emulsão.

Os caminhões, tipo basculante para o transporte de CBUQ, deverão ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas.

A tampa traseira da caçamba deverá ser perfeitamente vedada, de modo a evitar o derramamento de emulsão sobre a pista. Para isto, poderá ser necessária a fixação de dispositivo para retenção, no interior da caçamba e posterior da água oriunda de molhagem do agregado e da ruptura da emulsão.

4 – 	OBRAS COMPLEMENTARES

4.1- DISPOSITIVOS DE DRENAGEM/ PASSEIOS E IDENTIFICAÇÃO

4.1.1. Sarjetas

As sarjetas são dispositivos de drenagem longitudinal, construídos lateralmente às pistas de rolamento, destinados a interceptar os deflúvios que escorrem pelos taludes ou terrenos marginais que podem comprometer a integridade dos pavimentos e a segurança do trafego.  Por razões de segurança podem ser triangulares ou retangulares.

Em nosso projeto, consideramos a sarjetas tipo 1, com 30cm de largura, espessura de concreto de 10cm e declividade mínima de 3% - no padrão DEOP.

Deverá ser construída em concreto moldado in loco, atendendo ao disposto no projeto ou em conseqüência de imposições descritivas. Deverá ainda apresentar resistência mínima de compressão FCK=15,0 MPA aos 28 dias.

O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito na norma NBR 6118/80.

Todos os materiais utilizados na confecção das sarjetas deverá satisfazer aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT.

Durante a execução das obras, deverão ser preservadas as condições ambientais exegindo-se entre outros os seguintes procedimentos:

- Todo material excedente de escavações ou sobras, deverá ser removido das proximidades dos dispositivos, evitando o entupimento.

- Os materiais deverão ser removidos e transportados para um local previamente definido, cuidando-se ainda para que não seja depositado próximo a cursos dágua.

- Nos pontos de deságüe, deverão ser executadas obras de proteção para impedir erosões.

- durante o desenvolvimento das obras deverá ser evitado o tráfego desnecessário de equipamentos ou veículos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguração.

Os quantitativos foram obtidos e especificados nos projetos e levantamento topográficos, pois as sarjetas serão implantadas em ambos os lados da pista de rolamento, conforme projeto.

Normas para execução da Sarjeta:

- Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.

- Regularização do solo e execução da base sobre a qual a sarjeta será executada.

- Instalação das formas de madeira.

- Lançamento e adensamento do concreto.

- Sarrafeamento da superfície da sarjeta.

- Execução das juntas

Confecção de Sarjetas de Concreto, com Larguras de 30cm, conforme projeto, espessura de 6,0cm - concreto fck = 18,0 Mpa, com declividade mínima de I=3,0%.

Os quantitativos foram obtidos e especificados nos projetos e levantamento topográficos, pois as sarjetas serão implantadas em ambos os lados da pista de rolamento, conforme previsto no projeto.

4.1.2- Tampão de Ferro Fundido

Conforme projeto, está prevista a construção de 7,0 unidades de PV, portanto, a Empreiteira deverá fornecer e instalar sobre este PV, 7,0 tampões de ferro fundido articulado.

4.1.3-Grelhas de ferro fundido

Conforme projeto, está prevista a construção de 12,0 unidades de bocas de lobo, portanto, a Empreiteira deverá fornecer e instalar sobre estas bocas de lobo, 12,0 conjuntos de quadro e grelha simples com requadro, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.

4.1.4- Construção De Passeio Público

O passeio deverá ser executado com concreto moldado in loco, usinado, com acabamento convencional, com concreto de 6,0cm de espessura, obedecendo rigorosamente às técnicas pertinentes e dimensões de projeto.

Observação:

- Após a execução das obras, a pista de rolamento deverá ser varrida e entregue ao pode público municipal para ser utilizado.

- A Prefeitura deverá executar às suas expensas a sinalização horizontal. Tais serviços deverão ser executados até no máximo na data da última medição, que ficará condicionado ao pagamento da mesma.

4.1.5.  Placas de identificação de ruas

Após a execução da obra, a Empreiteira deverá fornecer e instalar 2,0 placas esmaltadas (45x25)cm para identificação com o nome Rua.

CARATINGA, 07 DE AGOSTO 2020.

Aurélio Barros Soares

Eng° Civil – CREA 52.948/D