MEMÓRIA DE CÁLCULO

REDE PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ DA RUA CEL ANTÔNIO SATURNINO – BAIRRO ESPERANÇA

- OBRAS VIÁRIAS

1- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - – PLACA DE OBRA

    - Fornecimento e instalação de Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Total de 1,0 placa com área = 3,60m 2

1.2-REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB LEITO

Rua Coronel Antônio Saturnino = 1.763,25m2 (conforme CAD)

Área total de regularização= 1.763,25m2

1.3- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM CONCRETO PRÉ FABRICADO

Comprimento total de meio fio Rua Coronel Antônio Saturnino = 535,90m+14,80M=550,70M

Meio fio existente = 100,50m

Comprimento total de Meio fio = (550,70 - 100,50)m = 450,20m

- INFRAESTRUTURA

2- REDE PLUVIAL

2.1-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 800MM

Comprimento total de rede de 800mm =43,00m conforme projeto

2.2-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 600MM

Comprimento total de rede de 600mm = 176,00m conforme projeto

2.3-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 400MM

Comprimento total de rede de 400mm = 60,00m conforme projeto

2.4-POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL h=0,80m

Total de poços de visita  = 7,00 Unidades conforme projeto

2.5-CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA

Dados:

Pvs de h=1,50m ---7,0 unidades

Altura do corpo do PV = 0,80m

Altura da Chaminé = 1,50m-0,80m = 0,70mx7,0 = 4,90m

Comprimento total de chaminé =4,90m

2.6-BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS

Total de Bocas de lobo  = 12,00 Unidades conforme projeto

2.7ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS ATÉ 1,50M

DADOS:

Tubos 400mm = 60,0 M

Profundade vala= 100cm

Largura = 0,80m

Volume de escavação  DIÂMETRO DE 400MM= 60,0Mx1,0Mx0,80M = 48,00m3

DADOS:

Tubos 600mm = 176,00 M

Profundade vala= 150cm

Largura = 1,00m

Volume de escavação  DIÂMETRO DE 600MM= 176,0Mx1,50Mx1,00M = 264,00m3

Volume Total De Escavação = 48,00m3+264,00m3 =312,00m3

2.8-ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS MAIOR QUE 1,50M

DADOS:

Tubos 800mm = 43,0 M

Profundade vala= 200cm

Largura = 1,20m

Volume Total De Escavação = 43,0m X 2,00m X 1,20m = 103,20m3

2.9-PREPARO DE FUNDO DE VALAS

DADOS:

Tubos 800mm = 43,00M

LARGURA = 1,20M

Tubos 600mm = 176,00M

LARGURA = 1,00M

Tubos 400mm = 60,00M

LARGURA = 0,80M

Total De Preparo De Valas=(43mx1,20m)+(176mx1,00m)+(60mx0,80m) =275,60m2

2.10-REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA

DADOS:

Vol escavado = 312,00m3+103,20m2= 415,20m3

Vol dos tubos DE 800MM= 43,0M X( ¶ X R2)M2= 43,0 X 0,50= 21,50M3

Vol dos tubos DE 600MM= 176,0M X( ¶ X R2)M2= 176,0 X 0,28=49,28M3

Vol dos tubos DE 400MM= 60,0M X( ¶ X R2)M2= 60,0 X 0,125= 7,53M3

VOLUME TOTAL DOS TUBOS = (21,50M3+49,28M3+7,53M3) = 78,30M3

LOGO, VOL ESCAVADO – VOLUME DOS TUBOS = VOL DE ATERRO

Volume Total De Aterro = 415,20m3 – 78,30m3 =336,90m3

2.11-TRANSPORTE DE TERRA (BOTA FORA) COM CAMINHÃO BASCULANTE

DADOS:

VOLUME DE TRANSPORTE = VOLUME DOS TUBOS = 78,30M3

DMT= 1,50 KM

Logo, Volume De Transporte = 78,30m3 X 1,50 Km = 117,45 m3xkm

- PAVIMENTAÇÃO

3- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ

  - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE ESPESSURA 15CM

DADOS:

ÁREA = 1.599,65m2 (conforme CAD) X 0,15CM

ESPESSURA DE BASE = 15 Cm

Volume total de base= 1.559,65 m2x 0,15m = 233,95m3

  - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

DADOS:

ÁREA  = 1.599,65M2

IMPRIMAÇÃO = 1,2KG/M2 OU 0,0012TON

PINTURA LIGAÇÃO = 0,5KG/M2 OU 0,0005TON

VOLUME DE MASSA = 63,99M3 OU 153,76TON

LIGANTE PARA MASSA = 8%

DMT=330 KM

LOGO, TRANSPORTE=((1559,65M2X0,0012TON/M2) + (1559,65X0,0005TON/M2) + (153,76TON X 8%)) x 330KM = 4.951,56TONXKM

Transporte =4.951,56 ton x km

  - IMPRIMAÇÃO COM CM-30

DADOS:

ÁREA = 1.599,65M2

Área Total De Imprimação = 1.559,65m2

  - PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C

DADOS:

ÁREA = 1.599,65M2

Área Total Pintura de Ligação = 1.559,65m2

  - MASSA ASFÁLTICA

DADOS:

ÁREA = 1.599,65M2

ESPESSURA DE MASSA = 4,0CM OU 0,04M

Volume de massa = 1.559,65m2x0,04m = 63,99m3

  - TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA

DADOS:

DMT=7,0KM

VOLUME DE MASSA = 63,99M3

Transporte de massa = 63,99m3 x 7,0 km = 447,90 m3xkm

- OBRAS COMPLEMENTARES

4- DISPOSITIVO DE DRENAGEM / PASSEIOS E IDENTIFICAÇÃO

  - EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO

Rua Coronel Antônio Saturnino = 545,10m (conforme CAD)

Comprimento Total De Sarjetas = 545,10m

  - TAMPA CIRCULAR DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO INTERNO=0,60M

Total de Poços de visita  = 7,00 Unidades conforme projeto

  - GRELHA DE FERRO FUNDIDO COM REQUADRO

Total de Bocas de lobo  = 12,00 Unidades conforme projeto

  - EXECUÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO NÃO ARMADO

DADOS:

Largura total = 1,20m

Espessura de concreto = 6,0cm ou 0,06m

A1= 17,60m2

A2= 60,50m2

A3= 78,30m2

A4= 109,00m2

Volume total = (17,60m2+60,50m2+78,30m2+109,00m3) x 0,06m

Total = 265,40m2 X 0,06m= 15,92m3

  - EXECUÇÃO DE RAMPAS PNE

TOTAL DE 6,0 UNIDADES DE RAMPAS

Caratinga, 07 de agosto de 2020.

__________________________

Aurélio Barros Soares

Engenheiro Civil – CREA MG 52.948/D